| Locatia: Institutul de Cercetări Experimentale Interdisciplinare Centrul de biomateriale Adresa: Str. Treboniu Laurian, Nr. 34, et. II/202 Tel: 0264 454554 Persoana de contact: Lect. Dr. Ing. Barabas Reka e-mail: breka@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Counter Coulter SALD-7101 Shimadzu |
| Caracteristici, performanţe: Domeniu de masura: 0,015…500 m Metoda de masurare: difractie laser Sistem optic: Laser LED =405 nm Foto-detector: 81 elemente 75 elemente pentru imprastiere superioara 5 pentru imprastiere inferioara - Celule pentru analiza: celula de dozare din sticla pirex si tetrafluorura de etil-12 ml, celula de scurgere din cuartz topit, otel inoxidabil si tetrafluorura de etil Auto-sampler:dispersia este facuta cu ajutorul ultrasunetelor Recipient pentru proba: 280 cm3 Agitarea mecanica cu palete si viteza reglabila Pompa pentru lichide: pompa radiala 1600 ml/min Materiale: otel inoxidabil, tetrafluorura de etil, rasina de poliacetal, cauciuc nitril si viton Data achizitiei: 2007 |
| Aplicaţii, utilizări: Ofera informatii despre distributia marimii particulelor din suspensii si emulsii |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Pretul se negociaza de la utilizator la utilizator |
| Sursa de finanţare: Din fondurile pentru dotarea laboratoarelor didactice |
| Valoare: 35000 EURO |