| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Catedra de Inginerie Chimică şi Ştiinţa Materialelor Oxidice Ingineria Reacţiilor Chimice (IRC) Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 13 Tel: 0264 593833/5762 Persoana de contact: Conf.dr.ing.Cormoş Călin e-mail: cormos@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Instalaţie de absorbţie (Armfield UOP7) |
| Caracteristici, performanţe: Instalaţia de absorbţie gaz – lichid (firmă producătoare Armfield Ltd. UK) este prevazută cu două tronsoane de sticlă cu diametrul 75 mm umplute cu inele Raschig de stică de dimensiuni 10 x 10 mm. Instalaţia este prevazută cu posibilitate de analiză a fazei gazoase (aparat Hempl) prelevate de la diverse puncte din coloană pentru procese de absorbţie a dioxidului de carbon atât în apă (absorbţie fizică) cât şi în soluţii alcaline - hidroxid de sodiu, amine organice (absorbţie chimică), pompă pentru vehicularea fazei lichide, compresor de aer şi debitmetre atât pentrz gaz cât şi pentru lichid. Detalii tehnice: - Capacitate rezervor 50 litri - Diametrul coloanei de absorbţie 0,075 metri - Volumul umpluturii din coloană 7 litri - Înalţimea coloanei de absorbţie 1,4 metri - Tipul de umplutură Inele Raschig de sticlă 10 x 10 mm - Capacitate compresor 0,15 m3/min. @ 0,3 bar - Debit fază gazoasă 1 – 22 litri/min. - Debit fază lichidă 1 – 10 litri/min. Data achiziţionării: 01.04.2008 |
| Aplicaţii, utilizări: Instalaţia se poate folosi pentru studierea principiilor procesului de absorbţie gaz – lichid atât pentru absorbţia fizică cât şi pentru cea chimică, calcularea bilanţului de masă pe coloana de absorbţie, determinarea vitezei procesului de absorbţie a dioxidului de carbon, determinarea coeficientului total de transfer de masă, studiul hidrodinamic al umpluturii şi determinarea punctelor de înec ale coloanei. Caracteristicile echipamentului se pretează foarte bine atât pentru experimente didactice cât şi pentru realizarea de proiecte de cercetare. |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Nu este cazul |
| Sursa de finanţare: Buget |
| Valoare: 95 000 RON |