| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Centrul de Cercetare in Domeniul Ingineriei Chimice Asistate de Calculator Laborator pentru studiul proceselor eterogene gaz-solid (SPEC) Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 7 Tel: 0264 593833 Persoana de contact: Lect. Dr. Ing. Petrescu Letitia e-mail: cbotar@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Spectrometru de masa quadrupole Cuptor tubular Sisteme de calcul conectate la spectrometrul de masa si la cuoptorul tubular Software de programare şi software specific |
| Caracteristici, performanţe: Spectrometru de masa quadrupole - Sistem de detectie on-line Sursa de ionizare tip „electron impact” (EI) Snalizator quadropole cu pre-filtre Sistem de calibrare manuala si automata Sisten de analiza „full scan” sau „single ion monitoring” (SIM) Sistem de detectie a ionilor pozitivi In modul EI Sistem de reglare a voltajului de ionizare EI Sistem de reglarea teniunii curentului filamentului EI Sistem de detectie a conversiei a fotinilor pentru ioni pozitivi Sistem de realizare a vidului avansat, automatizat, prin intermediul unei pompe turbomoleculare, hibrida, racita cu aer Interfata GC/MS pentru sisteme capilare si semicapilare Sistem de detectie masica intre 4 si 1024 amu Sistem de scanare programabil cu viteza pana la 33000 amu/sec Interfata pentru sisteme LC/MS Data achiziţionării: 2008 Cuptor tubular Interfata seriala RS32 Sistem automatizat de reglare a temperaturii (regulator PID) Domeniu de reglare a temperaturuii 0-1200 (C |
| Aplicaţii, utilizări: Analiza proceselor eterogene gaz-solid, analiza generala gaze |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Facilităţile de experimentare vor fi puse la dispoziţie în acord cu programul laboratorului didactic Tarifele vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul, în funcţie de costurile specifice |
| Sursa de finanţare: Contract Nr. CNCSIS 1322, Sponsorizare Rompetrol. |
| Valoare: 60000 EUR |